ОКПД 31.09.11.120

СТЕЛЛАЖИ СКЛАДСКИЕ

ТУ31.09.11-007-41587750-2017

Автоматизированные

стеллажные системы

ПАСПОРТ

Благодарим Вас за приобретение продукции

«Опытного завода «Микрон».

Настоящий паспорт распространяется на автоматизированные стеллажные системы серии G50 с использованием шаттлов (далее также – стеллаж, стеллажное Оборудование, Оборудование), предназначенные для складирования и хранения широкого ассортимента тарных и штучных грузов (товаров) при многоярусном их расположении на поддонах по ГОСТ 33757-2016 эксплуатируемых в закрытых складах, крупных логистических центрах, охлаждаемых камерах.

Предусмотренные настоящим паспортом автоматизированные стеллажные системы серии G50, не предназначены к применению для работы в сейсмически опасных районах.

Примечание - При пользовании настоящим паспортом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется принять в части, не затрагивающей эту ссылку.

ВНИМАНИЕ!

В целях правильной эксплуатации стеллажей и обеспечения безопасности, внимательно прочтите этот документ.

Основные сведения об изделии и технические данные

Автоматизированные стеллажные системы серии G50 (рисунок 1) представляют собой жесткую конструкцию из вертикальных рам фронтального стеллажа, скрепленных между собой рядами горизонтальных балок с добавлением системы двухъярусных ложементов в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1 – Основные элементы автоматизированного стеллажа

1 – Стойка	9 – Балка для рельса

2 – Горизонталь	10 – Рельс начальный

3 – Диагональ 	11 – Рельс

4 – Подпятник усиленный	12 – Рельс конечный

5 – Кронштейн левый рельса	13 – Соединитель рельса

6 – Кронштейн правый рельса	14 – Направляющая зоны загрузки

7 – Защита кронштейна левого	15 – Балка MGB 70, 3 зацепа

8 – Защита кронштейна правого

1

По нижнему ярусу рельсов перемещается грузовой шаттл, на верхний ярус рельсов устанавливаются поддоны с товаром. В направлении загрузки шаг рам стеллажа выбирается в зависимости от массы, габарита складируемого груза и необходимого количества поддономест.

Автоматизированные стеллажи могут быть с односторонней загрузкой – поддон, загруженный первым, будет выгружен последним; и со сквозной загрузкой – поддон, загруженный первым, будет выгружен первым или последним в зависимости от стороны выгрузки.

Рамы стеллажа подбираются по высоте и грузоподъемности исходя из требований заказчика. Конструкция стеллажа предназначена для размещения груза на поддонах с нагрузкой до 600 кг. на метр одиночного рельса. Для грузов на поддоне более 1200 кг конструкция стеллажа подбирается индивидуально после проведения прочностного расчета.

Таблица 1 – Сечение стойки рамы стеллажа глубинного в зависимости от нагрузки на метр одиночного рельса и расстояния между ярусами хранения.

| Допустимая нагрузка на 1м рельса, кг | Высота стеллажа, м | Сечение стойки в мм. при количестве навесных ярусов, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| до 200 | до 6 | 2х70 | 2х70 | 2х70 | - | - | - |
|  | 6-8 | - |  |  | 2х85 |  |  |
|  | 8-10 |  |  |  |  | 2х85 |  |
|  | 10-11 |  | - | 2х85 |  |  | 2х100 |
| 201…300 | до 6 | 2х70 | 2х70 | 2х100 | - | - | - |
|  | 6-8 | - |  |  | 2х120 |  |  |
|  | 8-10 |  |  |  |  | 2х120 |  |
|  | 10-11 |  | - |  |  |  | 2х120 |
| 301…400 | до 6 | 2х70 | 2х85 | 2х120 | - | - | - |
|  | 6-8 | - |  |  | 2,5х120 |  |  |
|  | 8-10 |  | 2х100 |  |  | 2,5х120 |  |
|  | 10-11 |  | - |  |  |  | 2,5х120 |
| 401…500 | до 6 | 2х70 | 2х100 | 2х120 | - | - | - |
|  | 6-8 | - |  |  | 2,5х120 |  |  |
|  | 8-10 |  |  |  |  | 2,5х120 |  |
|  | 10-11 |  | - |  |  |  | 2,5х120* |
| 501…600 | до 6 | 2х70 | 2х100 | 2,5х120 | - | - | - |
|  | 6-8 | - |  |  | 2,5х120 |  |  |
|  | 8-10 |  |  |  |  | 2,5х120* |  |
|  | 10-11 |  | - | 2,5х120* | 2,5х120* |  | 2,5х120* |

*Стойки изготавливаются из стали S355MC

2

При эксплуатации потребитель должен учитывать допустимые нагрузки на элементы стеллажа.

При соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения срок службы стеллажей – 10 лет с момента изготовления.

Правила эксплуатации

Стеллажи должны быть собраны и установлены в соответствии с инструкцией по монтажу завода-изготовителя и ГОСТ Р 55525-2017. При монтаже и эксплуатации стеллажей должно быть обеспечено выполнение требований к защите стоек, предусмотренных инструкцией по монтажу и руководством по эксплуатации. Ознакомится с инструкцией по монтажу и руководством по эксплуатации стеллажей серии G50 можно на сайте завода-изготовителя: www.ozm.ru.

Руководство эксплуатирующего предприятия должно назначить сотрудника, ответственного за эксплуатацию стеллажей.

К работе со стеллажами допускаются лица не моложе 18-летнего возраста, подготовленные в соответствии с ГОСТ 12.0.004 и изучившие данный паспорт, руководство по эксплуатации стеллажей серии G50, ГОСТ Р 55525-2017. Ознакомиться с руководством по эксплуатации можно на сайте завода-изготовителя: www.ozm.ru.

К управлению погрузчиком (штабелером) допускаются водители, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории.

Предотвращать повреждения стоек стеллажей штабелирующей техникой либо другим движущимся оборудованием необходимо путем надлежащего обучения водителей и соблюдения ими действующих норм по охране труда.

Погрузочно-разгрузочные работы следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.010, ГОСТ 12.3.020, ПОТ РМ-008-99 и стандартов на отдельные виды производственных процессов.

Для обеспечения безопасной эксплуатации стеллажей и штабелирующей техники следует контролировать состояние и ровность пола. Максимально допустимые отклонения ровности пола не должны превышать значений ГОСТ Р 55525-2017.

3

Несущая способность пола должна соответствовать заявленной распределенной и точечной нагрузке (от подпятника) от стеллажей, загруженных максимальной допустимой нагрузкой.

Перед эксплуатацией необходимо проверить:

- конструкцию стеллажей на наличие дефектов и повреждений;

- болтовые соединения. Ослабление крепежа не допускается;

- установку балок. Балки должны быть установлены горизонтально и зафиксированы с помощью болтов М8 и гаек М8 через боковые отверстия в стойке;

- крепление подпятников стеллажа к полу. Подпятник должен быть надежно закреплен с помощью анкеров М10х100. Не допускается ослабление гайки анкера.

Первичную загрузку стеллажей необходимо проводить снизу вверх.

Перед загрузкой стеллажей, а также в процессе их эксплуатации необходимо контролировать допуски, отклонения и деформации элементов стеллажей на соответствие ГОСТ Р 55525-2017 для фронтальных стеллажей.

Нормальной эксплуатацией стеллажей является равномерное заполнение грузом смежных секций.

При загрузке различных по весу грузомест, следует наиболее тяжелые располагать на нижних уровнях хранения стеллажей.

Установка поддонов на стеллажи и их снятие со стеллажей должна осуществляться погрузчиками и штабелерами, оснащенными вилами достаточной длины, не выступающими за габариты поддона.

Груз должен быть равномерно распределен по поверхности поддона и надежно зафиксирован с помощью упаковочных средств.

Скорость передвижения погрузочно-разгрузочной техники возле стеллажей не должна превышать 3км/ч.

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть оснащены необходимыми средствами коллективной защиты и знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026.

Запрещается:

- перегружать элементы стеллажа сверх установленных допустимых нагрузок;

- механически переделывать части конструкции стеллажа;

- наносить механические повреждения и(или) прикладывать ударные нагрузки к элементам стеллажа;

- взбираться по рамам или ходить по балкам стеллажей;

4

- размещать, складировать подвижные грузы;

- резко опускать грузы;

- сдвигать с места грузы, расположенные на рельсах;

- изменение конструкции (изменение размеров, сварка и т.д.) и добавление новых элементов к стеллажам без согласования с заводом-изготовителем.

Техническое обслуживание

На объекте, где установлены и эксплуатируются складские стеллажи, должно быть организовано проведение частичного и полного технического освидетельствования стеллажей в соответствии с ГОСТ Р 55525-2017.

Частичное техническое освидетельствование проводят не реже одного раза в неделю специалисты, аттестованные на знание требований ГОСТ Р 55525-2017; результаты освидетельствования заносят в журнал.

Полное техническое освидетельствование стеллажей проводят не реже одного раза в 12 месяцев организации, аккредитованные в национальной системе аккредитации в качестве испытательной лаборатории с соответствующей областью аккредитации, либо предприятие - изготовитель стеллажей, подвергаемых освидетельствованию.

Сотрудники указанных организаций, проводящие полное техническое освидетельствование, должны быть аттестованы на знание требований ГОСТ Р 55525-2017 и иметь подтвержденную квалификацию для выполнения визуально-измерительного контроля.

Результаты полного технического освидетельствования фиксируют в отчетной документации, отражающей состояние стеллажей. Отчетную документацию по результатам полного технического освидетельствования составляет организация, проводившая техническое освидетельствование.

Дефекты, выявленные в результате технического освидетельствования, должны быть незамедлительно классифицированы и определена необходимость замены поврежденного элемента в соответствии с руководством по эксплуатации стеллажей серии G50. С поврежденного стеллажа необходимо незамедлительно снять нагрузку. В случае выявления

5

недопустимых повреждений стоек разгрузке подлежат по одной секции в каждую сторону от поврежденной стойки.

Комплектность

Комплектность стеллажа складского соответствует спецификации №______________, прилагающейся к паспорту.

В комплект поставки также входят паспорт, инструкция по монтажу и руководство по эксплуатации.

Стеллаж поставляется заказчику в разобранном виде.

Сведения о сертификации

1. Детали стеллажей изготовлены в соответствии с ТУ31.09.11-007-41587750-2017 и ГОСТ Р 55525-2017, что подтверждено соответствующим сертификатом соответствия.

2. На предприятии внедрена и применяется система менеджмента качества, что подтверждено органом сертификации TÜV NORD CERT (Германия).

Упаковка и транспортирование

Упакованные элементы конструкции стеллажей могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование и хранение деталей стеллажей должны осуществляться в крытом помещении (кузове), защищенном от прямого воздействия атмосферных осадков, на деревянных поддонах, брусах или стеллажах.

В складском помещении, где хранятся изделия, должна обеспечиваться  температура воздуха от -10 до +25°С и относительная влажность не более 80%.

Гарантийные обязательства

-Изготовитель гарантирует соответствие качества стеллажного Оборудования требованиям технических условий, ГОСТ Р 55525-2017, при соблюдении Заказчиком требований к транспортированию, хранению, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.

-Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого стеллажного оборудования заявленным техническим характеристикам.

-Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня подписания акта ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки с завода - изготовителя.

6

-Гарантия распространяется на все случаи выхода из строя стеллажного Оборудования, вызванные производственными дефектами или применением материалов и комплектующих ненадлежащего качества.

-В случае выявления брака или скрытых недостатков (дефектов) стеллажного Оборудования в течение Гарантийного срока Изготовитель обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправного Оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта о браке (дефекте) Оборудования, за исключением узлов и деталей, поставка которых по производственным или технологическим причинам может превышать указанный срок. Для таких узлов и деталей срок поставки согласовывается дополнительно.

Факт выхода из строя или выявления заводского брака Оборудования в период его Гарантийного срока фиксируется актом, подписанным членами Комиссии, состоящей из сотрудников Заказчика и Изготовителя. В случае неявки (без уважительной причины)  представителей  Изготовителя  по  вызову  Заказчика  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Изготовителем соответствующего вызова, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке, при этом в состав соответствующей Комиссии должно входить не менее 2 (двух) человек.

В случае, если по прибытию представителей Изготовителя выяснится, что случай не гарантийный, Заказчик обязан возместить Изготовителю расходы (авиа-, ж/д билеты, проживание), связанные с выездом представителей Изготовителя к Заказчику (по предъявлению подтверждающих документов), а также оплатить работы по ремонту Оборудования.

Гарантия на Оборудование

не распространяется в следующих случаях:

-Температура окружающего воздуха в помещении с эксплуатируемым Оборудованием менее минус 40° С, более плюс 40° С, влажность воздуха более 80%.

-Отсутствие частичного и/или полного технического освидетельствования в соответствии с ГОСТ Р 55525-2017.

-Несоблюдение требований правил монтажа.

-Эксплуатация Оборудования специалистами Заказчика, не изучившими данный паспорт и ГОСТ Р 55525-2017.

7

-Несоблюдение требований правил эксплуатации, указанных в настоящем паспорте и руководстве по эксплуатации.

-Использование Оборудования не по назначению.

-Внесение Заказчиком изменений в конструкцию Оборудования без согласования с Изготовителем.

-Замена оригинальных элементов на неоригинальные без согласования с Изготовителем.

-Проведение ремонтных работ, выполняемых Заказчиком самостоятельно, без согласования с Изготовителем.

-Наличие на элементах Оборудования следов механических повреждений и/или следов ударных нагрузок.

-Гарантия не распространяется на случаи естественного износа декоративно-защитного покрытия элементов Оборудования в процессе эксплуатации.

-Повреждения Оборудования в результате проведения погрузочно-разгрузочных работ работниками, не прошедшими медицинское освидетельствование и/или не имеющими удостоверение на право выполнения данного вида работ.

-Выход из строя (поломка, повреждение и т.п.) Оборудования при транспортировке без предъявления фотоматериалов, демонстрирующих состояние транспортной упаковки, ее размещение в транспорте на момент получения груза.

-Выход из строя (поломка, повреждение и т.п.) Оборудования при проведении разгрузочных работ и хранении.

-Повреждение Оборудования из-за пожара, наводнения или других стихийных бедствий.

Изготовитель не несет ответственности

в следующих случаях:

-От Изготовителя не может быть потребовано возмещение убытков, связанных с простоем Оборудования во время проведения работ по гарантийному ремонту и/или замене неисправного Оборудования.

-Изготовитель не несет ответственности за технические характеристики Оборудования и безопасность его эксплуатации в случае нарушений требований руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу и отсутствия акта ввода в эксплуатацию (акта

сдачи-приемки) смонтированных стеллажей, подписанных монтажной

и эксплуатирующей организациями.

8

-Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации Оборудования в случае повреждения его элементов погрузочной техникой.

-Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации Оборудования в случае превышения Заказчиком заявленных технических характеристик.

-Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации Оборудования в случае неправильной подготовки пола под установку стеллажей. Полы должны соответствовать СП 29.13330 «Свод правил. Полы», ГОСТ Р 55525-2017 и требованиям Инструкции по монтажу завода-изготовителя.

Сведения об утилизации

Элементы конструкции стеллажей опасности для окружающей среды не представляют.

По окончании срока службы элементы стеллажей подлежат утилизации в обычном порядке.

Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Элементы стеллажа, стеллаж складской__________ ____________G50__________ наименование изделия обозначение изготовлен и принят в соответствии с обязательными требования ТУ31.09.11-007-41587750-2017. Продукция прошла приемо-сдаточные испытания, соответствует требованиям КТД и признана годной к эксплуатации. Контролер ОТК МП __________________________ _______________________________________ личная подпись расшифровка подписи ________________________ год, месяц, число

9

Адрес: 182107, Псковская обл.,

г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.5

Тел.: +7(81153) 9-29-78, 9-07-85

Факс:  +7 (81153) 9-29-86

market@ozm.ru

www.ozm.ru

Система менеджмента качества

Соответствует

DIN EN ISO 9001:2015