ОКПД 31.09.11.120

СТЕЛЛАЖИ CРЕДНЕГРУЗОВЫЕ

ТУ 31.09.11-007-41587750-2017

ПАСПОРТ

Благодарим Вас за приобретение продукции

«Опытного завода «Микрон».

Настоящий паспорт распространяется на стеллажи серии R30, предназначенные для складирования и хранения широкого ассортимента тарных и штучных грузов (товаров) при многоярусном их расположении в производственной таре по ГОСТ 14861-74 и поддонах по ГОСТ 33757-2016 на складах, в крупных логистических центрах, охлаждаемых камерах, а также для демонстрации и хранения широкого ряда продукции в продовольственных, промтоварных и универсальных магазинах типа «дискаунтер», «супермаркет», «гипермаркет», «Cash & Carry».

ВНИМАНИЕ!

В целях правильной эксплуатации стеллажей и обеспечения безопасности, внимательно прочтите этот документ.

Основные сведения об изделии и технические данные

Среднегрузовые стеллажи (изделия, оборудование) подразделяются на следующие виды: фронтальные, полочные, мезонинные. Тип, основные параметры и размеры стеллажа соответствуют ТУ 31.09.11-007-41587750-2017, ГОСТ Р 55525-2017. Срок службы стеллажей не менее 10 лет.

Фронтальные и полочные стеллажи (рисунок 1) представляют собой сборно-разборную конструкцию, собираемую из отдельных элементов в линию любой длины, с любым количеством ярусов и возможностью установки балок по высоте с шагом 30мм в соответствии с рисунком 1. В любой момент конструкция стеллажа может быть изменена по длине. Стеллажи легко монтируются и демонтируются.

Рисунок 1 – Основные элементы стеллажей (среднегрузовых) фронтального и полочного

1 – Стойка; 2,3 – Раскос; 4 – Подпятник; 5 – Балка MG;

6 – Балка MGK; 7 – Балка поперечная MGK; 8 – Полка;

9 – Полка пожарозащитная; 10 – Настил ДСП

1

Фронтальные и полочные стеллажи состоят из вертикальных рам и балок различной длины для хранения одного (двух) поддонов с товаром на ярус стеллажа и (или) для хранения товаров без поддонов.

Рама состоит из двух стоек, раскосов и подпятников, соединенных крепежными изделиями.

Стеллажи комплектуются фиксаторами, предохраняющими балки стеллажей от случайного выбивания вилами погрузчика.

Стеллажи могут комплектоваться дополнительными элементами. К дополнительным элементам относятся ограждения, крюки, разделители, элементы защиты, панели, прочие изделия.

Фронтальные и полочные стеллажи могут быть с односторонней загрузкой - пристенные, и с двусторонней загрузкой - островные.

Рамы и балки стеллажей подбираются по высоте и грузоподъемности, исходя из требований заказчика. Конструкция стеллажей рассчитана для размещения на них груза с максимальной нагрузкой на ярус (две балки) до 1500кг и до 11500кг на раму.

Мезонинные стеллажи (рисунок 2) по сравнению с фронтальными стеллажами имеют существенное отличие: доступ к товарам, размещенным на верхних ярусах, организовывается без специализированной складской техники. Персонал склада имеет возможность обслуживать каждый уровень многоуровневой конструкции как отдельный.

Основные элементы:

- основа мезонинных стеллажей - фронтальные или полочные стеллажи с дополнительными элементами, образующие межэтажные перекрытия;

- перекрытия - настил мезонина (настил может быть цельнометаллическим, либо из профнастила, фанеры);

- лестницы с перилами;

- ограждающие конструкции (поручни, окна и ворота для загрузки/выгрузки грузов).

2

Рисунок 2 – Основные элементы стеллажа мезонинного

1 – Стеллаж фронтальный (полочный)

2 – Балка поперечная внешняя    3 – Настил

4 – Лестница     5 – Ограждение     6 – Ворота

Лестницы мезонинов могут располагаться как внутри стеллажной системы, так и снаружи, если это позволяет конфигурация склада.

Технические данные элементов стеллажа указаны в таблицах 1, 2, 3, 4 и зависят от заявленных требований потребителя.

3

Таблица 1– Максимальная допустимая грузоподъёмность рамы (стойки – сталь Ст3 ГОСТ 16523-97), фронтального стеллажа в зависимости от высоты расположения первого яруса (при равномерном расположении балок по высоте).

В килограммах

| Сечение стойки рамы, мм | Высота первого яруса, мм |
| --- | --- |
|  | 480 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 |
| 40х1,2 | 4250 | 3500 | 2750 | 1750 | 1250 | 1000 | 750 |
| 40х1,5 | 5000 | 4350 | 3750 | 2250 | 1750 | 1250 | 900 |
| 40х2,0 | 7000 | 5750 | 4500 | 3000 | 2000 | 1500 | 1200 |
| 55х1,2 | 5000 | 4650 | 4300 | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 |
| 55х1,5 | 6000 | 5650 | 5300 | 5000 | 3500 | 2500 | 2000 |
| 55х2,0 | 8000 | 7100 | 6300 | 5500 | 4500 | 3250 | 2500 |

Таблица 2 – Максимальная допустимая грузоподъёмность рамы (стойки – сталь S355MC EN 10149-2-95) фронтального стеллажа в зависимости от высоты расположения первого яруса (при равномерном расположении балок по высоте).

В килограммах

| Сечение стойки рамы, мм | Высота первого яруса, мм |
| --- | --- |
|  | 480 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 |
| 40х1,5 | 7250 | 6000 | 3750 | 2250 | 1750 | 1250 | 900 |
| 40х2,0 | 10000 | 8000 | 4500 | 3000 | 2000 | 1500 | 1200 |
| 55х1,5 | 8500 | 7300 | 6100 | 5000 | 3500 | 2500 | 2000 |
| 55х2,0 | 11500 | 9650 | 7800 | 6000 | 4500 | 3250 | 2500 |

ВНИМАНИЕ! Максимально допустимая грузоподъемность указана для стандартной комплектации рам и для количества ярусов хранения больше 3-х.

При значительном уменьшении нагрузки на раму стеллажа, либо при количестве ярусов хранения менее 3-х, количество раскосов в комплектации рам может быть уменьшено. Информация по комплектации рам предоставляется по запросу.

4

Таблица 3 – Максимальная допустимая грузоподъёмность пары балок MG (MGK) при условии равномерно распределенной статической нагрузки.

В килограммах

| Сечение балки, мм | Длина балки, мм |
| --- | --- |
|  | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 1,2х50х35 | 1200 | 980 | 780 | 620 | 450 | 330 | 280 | 180 | 100 |
| 1,2х65х35 | 1500 | 1500 | 1350 | 1050 | 750 | 580 | 500 | 350 | 150 |
| 1,5х50х35 | 1480 | 1200 | 960 | 760 | 550 | 410 | 340 | 220 | 240 |
| 1,5х65х35 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 940 | 730 | 620 | 430 | 320 |

ВНИМАНИЕ! Суммарная грузоподъемность ярусов стеллажа одной секции не должна превышать максимально допустимую грузоподъемность рамы.

Таблица 4 – Максимальная допустимая грузоподъёмность полок при условии равномерно распределенной статической нагрузки.

В килограммах

| Толщина листа, мм | Ширина полки, мм | Ширина рамы, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 |
| 0,6 (0,65) | 100 150 200 300 | 178 | 164 | 150 | 136 | 122 | 108 | 94 | 87 | 80 |
| 0,8 |  | 270 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 |
| 1 |  | 300 | 275 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 137 | 125 |

При эксплуатации потребитель должен учитывать допустимые нагрузки на элементы стеллажа.

Правила эксплуатации

Стеллажи должны быть собраны и установлены в соответствии с инструкцией по монтажу и ГОСТ Р 55525-2017. Ознакомиться с инструкцией по монтажу можно на сайте завода-изготовителя: www.ozm.ru.

К работе со стеллажами допускается лица не моложе 18-летнего возраста, подготовленные в соответствии с ГОСТ 12.0.004.90 и изучившие данный паспорт, руководство по эксплуатации стеллажей серии R30, ГОСТ Р 55525-2017. Ознакомиться с руководством по эксплуатации можно на сайте завода-изготовителя: www.ozm.ru.

5

К управлению погрузчиков (штабелеров) допускаются водители, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории.

Погрузочно-разгрузочные работы следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.010-82, 12.3.020-80, ПОТ РМ-008-99 и стандартов на отдельные виды производственных процессов.

Для обеспечения безопасной эксплуатации стеллажей и штабелирующей техники следует контролировать состояние и ровность пола. Максимально допустимые отклонения ровности пола не должны превышать значений ГОСТ Р 55525-2017. Несущая способность пола должна соответствовать заявленной нагрузке от стеллажей.

Перед эксплуатацией необходимо проверить:

- конструкцию стеллажей на наличие дефектов и повреждений;

- болтовые соединения. Ослабление крепежа не допускается;

- установку балок. Балки должны быть установлены горизонтально и зафиксированы с помощью фиксатора. Допускается фиксировать балки с помощью болтов М6 и гаек М6 через боковые отверстия в стойке;

- крепление подпятников стеллажа к полу. Подпятник должен быть надежно закреплен с помощью анкеров М8х80. Не допускается ослабление гайки анкера.

Крепление рам стеллажа к полу обязательно в случаях (рис.3):

1. превышения соотношения высоты стеллажа (Н) к глубине секции (Т):  Н:Т ≥ 5:1;

2. при наличии боковой опрокидывающей силы (например, лестницы) Fz ≥ 5 кг;

3. при высоте первого яруса h ≥ 600 мм.

6

Рисунок 3 – Случаи обязательного крепления рам

Перед загрузкой стеллажей, а также в процессе их эксплуатации необходимо контролировать допуски, отклонения и деформации элементов стеллажей на соответствие ГОСТ Р 55525-2017.

Фронтальные и полочные стеллажи следует нагружать равномерно снизу вверх, а разгрузку производить в обратном порядке. Заполнение ячеек и уровней хранения должно быть равномерным. Ячейки заполняются от краев к центру.

При расположении нескольких стеллажей в линию нормальной эксплуатацией стеллажей является равномерное заполнение грузом смежных секций.

При загрузке различных по весу грузомест, следует наиболее тяжелые располагать в нижних ячейках и уровнях хранения стеллажей.

Установка поддонов на стеллажи и их снятие со стеллажей должна осуществляться погрузчиками и штабелерами, оснащенными вилами достаточной длины, не выступающими за габариты поддона.

Груз должен быть равномерно распределен по поверхности поддона и надежно зафиксирован с помощью упаковочных средств.

Скорость передвижения погрузочно-разгрузочной техники возле стеллажей не должна превышать 3км/ч.

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть оснащены необходимыми средствами коллективной защиты и знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001.

7

Запрещается:

- перегружать элементы стеллажа сверх установленных допустимых нагрузок;

- механически переделывать части конструкции стеллажа;

- наносить механические повреждения и(или) прикладывать ударные нагрузки к элементам стеллажа;

- взбираться по рамам или ходить по балкам стеллажей;

- размещать, складировать подвижные грузы;

- резко опускать грузы;

- сдвигать с места грузы, расположенные на полках;

- изменять конструкцию (изменение размеров, сварка и т.д.) и добавлять новые элементы к стеллажам без согласования с заводом-изготовителем.

При видимых повреждениях стеллажа необходимо срочно его разгрузить и принять меры по замене деформированных элементов.

Техническое обслуживание

На объекте, где установлены и эксплуатируются складские стеллажи, должно быть организовано проведение частичного и полного технического освидетельствования стеллажей в соответствии с ГОСТ Р 55525-2017.

Частичное техническое освидетельствование проводится сотрудником, ответственным за эксплуатацию стеллажей, не реже одного раза в неделю.

Полное техническое освидетельствование проводится специалистами, аттестованными на знание ГОСТ Р 55525-2017, не реже одного раза в год.

Дефекты, выявленные в результате технического освидетельствования, должны быть устранены. Деформированные элементы должны быть заменены.

8

Комплектность

Комплектность стеллажа среднегрузового соответствует спецификации №______________, прилагающейся к паспорту.

В комплект поставки также входят паспорт, инструкция по монтажу и руководство по эксплуатации.

Стеллаж поставляется заказчику в разобранном виде.

Сведения о сертификации

Детали стеллажей изготовлены в соответствии с ТУ 31.09.11-007-41587750-2017 и ГОСТ Р 55525-2017, что подтверждено соответствующим сертификатом соответствия.

На предприятии внедрена и применяется система менеджмента качества, что подтверждено органом сертификации TÜV NORD CERT (Германия).

Упаковка и транспортирование

Упакованные элементы конструкции стеллажей могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование и хранение деталей стеллажей должны осуществляться в крытом помещении (салоне), защищенном от прямого воздействия атмосферных осадков, на деревянных поддонах, брусах или стеллажах.

В складском помещении, где хранятся изделия, должна обеспечиваться  температура воздуха от -10 до +25 °С и относительная влажность не более 80%.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие качества стеллажного Оборудования требованиям ТУ 31.09.11-007-41587750-2017, ГОСТ Р 55525-2017, при соблюдении Заказчиком требований к транспортированию, хранению, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.

9

- Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого стеллажного оборудования заявленным техническим характеристикам.

- Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня подписания акта ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки с завода - изготовителя.

- Гарантия распространяется на все случаи выхода из строя стеллажного Оборудования, вызванные производственными дефектами или применением материалов и комплектующих ненадлежащего качества.

- Гарантия на такие детали/узлы Оборудования, как светильники, LED-подсветка, колесные опоры составляет 6 (шесть) месяцев.

- В случае выявления брака или скрытых недостатков (дефектов) стеллажного Оборудования в течение Гарантийного срока Изготовитель обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправного Оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта о браке (дефекте) Оборудования, за исключением узлов и деталей, поставка которых по производственным или технологическим причинам может превышать указанный срок. Для таких узлов и деталей срок поставки согласовывается дополнительно.

Факт выхода из строя или выявления заводского брака Оборудования в период его Гарантийного срока фиксируется актом, подписанным членами Комиссии, состоящей из сотрудников Заказчика и Изготовителя. В случае неявки (без уважительной причины) представителей Изготовителя по вызову Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Изготовителем соответствующего вызова, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке, при этом в состав соответствующей Комиссии должно входить не менее 2 (двух) человек.

В случае, если по прибытию представителей Изготовителя выяснится, что случай не гарантийный, Заказчик обязан возместить Изготовителю расходы (авиа-, ж/д билеты, проживание), связанные с выездом представителей Изготовителя к Заказчику (по предъявлению подтверждающих документов), а также оплатить работы по ремонту Оборудования.

10

Гарантия на Оборудование

не распространяется в следующих случаях:

- Температура окружающего воздуха в помещении с эксплуатируемым Оборудованием менее -40° С, более +40° С, влажность воздуха более 80%.

- Отсутствие частичного и/или полного технического освидетельствования стеллажей в соответствии с ГОСТ Р 55525-2017.

- Несоблюдение требований инструкции по монтажу при выполнении Заказчиком монтажных работ.

- Несоблюдение требований руководства по эксплуатации и настоящего паспорта.

- Использование Оборудования не по назначению.

- Внесение Заказчиком изменений в конструкцию Оборудования без согласования с Изготовителем.

- Замена оригинальных элементов на неоригинальные без согласования с Изготовителем.

- Проведение ремонтных работ, выполняемых Заказчиком самостоятельно, без согласования с Изготовителем.

- Наличие на элементах Оборудования следов механических повреждений и/или следов ударных нагрузок.

- Гарантия не распространяется на случаи естественного износа декоративно-защитного покрытия элементов Оборудования в процессе эксплуатации.

- Эксплуатация Оборудования специалистами Заказчика, не изучившими данный паспорт, руководство по эксплуатации стеллажей серии R30, ГОСТ Р 55525-2017.

- Проведение погрузочно-разгрузочных работ водителями грузоподъемной техники не прошедшими медицинское освидетельствование и/или не имеющими удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории.

- Выход из строя (поломка) Оборудования при транспортировке без предъявления фотоматериалов, демонстрирующих состояние транспортной упаковки, ее размещение в транспорте на момент получения груза.

- Выход из строя (поломка) Оборудования при проведении разгрузочных работ и хранении.

11

- Повреждение Оборудования из-за пожара, наводнения или других стихийных бедствий.

Изготовитель не несет ответственности

в следующих случаях:

- От Изготовителя не может быть потребовано возмещение убытков, связанных с простоем Оборудования во время проведения работ по гарантийному ремонту и/или замене неисправного Оборудования.

- Изготовитель не несет ответственности за технические характеристики Оборудования и безопасность его эксплуатации в случае нарушений требований руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу и отсутствия акта ввода в эксплуатацию (акта сдачи-приемки) смонтированных стеллажей, подписанных монтажной и эксплуатирующей организациями.

- Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации Оборудования в случае повреждения его элементов погрузочной техникой.

- Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации Оборудования в случае превышения Заказчиком заявленных технических характеристик.

- Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации Оборудования в случае неправильной подготовки пола под установку стеллажей. Полы должны соответствовать СП 29.13330-2011 «Свод правил. Полы».

Сведения об утилизации

Элементы конструкции стеллажей опасности для окружающей среды не представляют.

По окончании срока службы элементы стеллажей подлежат утилизации в обычном порядке.

12

Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Элементы стеллажа, стеллаж складской____________ ___________R30__________ наименование изделия обозначение изготовлен и принят в соответствии с обязательными требования ТУ 31.09.11-007-41587750-2017. Продукция прошла приемо-сдаточные испытания, соответствует требованиям КТД и признана годной к эксплуатации.. Контролер ОТК МП __________________________ _______________________________________ личная подпись расшифровка подписи ________________________ год, месяц, число

13

Адрес: 182107, Псковская обл.,

г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.5

Тел.: +7(81153) 9-29-78, 9-07-85

Факс:  +7 (81153) 9-29-86

market@ozm.ru

www.ozm.ru

Система менеджмента качества

Соответствует

DIN EN ISO 9001:2015